Przedmiar Robót

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Instalacja elektryczna wewnętrzna |
| 1 d.1 | Specyfikacja Techniczna ST – WO Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót CPV 45310000 – 3 CPV 45111220 – 6 CPV 45315600 – 4 CPV 45300000 – 0 | Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP 16, RIS 16, RL 22 o śr. do 47 mm w cegle | m | 6 |  |  |
| 2 d.1 |  | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle YDY 3x1,5 3x2,5 4x1,5 mm2 | m | 187 |  |  |
| 3 d.1 |  | Przewody kabelkowe w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej (łączny przekr. żył Cu –24 mm2) wciągane do rur RL fi 37 przewód YDY 5x10 mm2 | m | 6 |  |  |
| 4 d.1 |  | Tablice do liczników trójfazowych TL-3f-53 z wyposażeniem. Złącze pomiarowe ZL –1 obok tablice TG | tabl. | 1 |  |  |
| 5 d.1 |  | Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP 16, RIS 1 mm w cegle dla przewodu “PE” | m | 16 |  |  |
| 6 d.1 |  | Rury winidurowe o śr. do 20mm układane p.t. w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 16 |  |  |
| 7 d.1 |  | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur | m | 18 |  |  |
| 8 d.1 |  | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt | 1 |  |  |
| 9 d.1 |  | Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym-dł. uziemiacza do 2m-kat. gr. III | szt | 8 |  |  |
| 10 d.1 |  | Przewody kabelkowe w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej (łączny przekr. żył Cu –24 mm2) wciągane do rur RL fi 37 przewód YDY 5x6 mm2 | m | 3 |  |  |
| 11 d.1 |  | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 187 |  |  |
| 12 d.1 |  | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg tablica bezpiecznikowa RW –12 wyposażona w elementy wył. nadm. Prądowy typu S-301-10A szt. 4, S-301-16A szt. 5 o charakterystyce „B” | kpl | 1 |  |  |
| 13 d.1 |  | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwpożarowy 3 (4)- biegunowy w rozdzielnicach RW –12 wyłącznik typu P-302-25A Iróż =0,03A | szt | 1 |  |  |
| 14 d.1 |  | Ochronniki przepięciowe typu LEGRAND ON-320 (4) –biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 4 |  |  |
| 15 d.1 |  | Przewód płaski łączny przekrój żył YDY 3x1,5 mm2 żo 750V (podłoże niebetonowe) układany w tynku | m | 125 |  |  |
| 16 d.1 |  | Przewód płaski łączny przekrój żył YDY 4x1,5 mm2 żo 750V (podłoże niebetonowe) układany w tynku | m | 48 |  |  |
| 17 d.1 |  | Przewód płaski łączny przekrój żył YDY 3x2,5 mm2 żo 750V (podłoże niebetonowe) układany w tynku | m | 175 |  |  |
| 18 d.1 |  | Przewód płaski łączny przekrój żył YDY 4x6 mm2 żo 750V (podłoże niebetonowe) układany w tynku – zasilenie oświetlenia terenu | m | 12 |  |  |
| 19 d.1 |  | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il. mocowań 2) – pod oprawy jarzeniowe typu OWF-1i ORT-5 | kpl | 16 |  |  |
| 20 d.1 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych OWF-1 | szt | 10 |  |  |
| 21 d.1 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych ORT-5 | szt | 6 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 d.1 | Specyfikacja Techniczna ST – WO Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót CPV 45310000 – 3 CPV 45111220 – 6 CPV 45315600 – 4 CPV 45300000 – 0 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych | szt | 8 |  |  |
| 23 d.1 |  | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt | 84 |  |  |
| 24 d.1 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 2x10 A/Z | szt | 13 |  |  |
| 25 d.1 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3- biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem | szt | 5 |  |  |
| 26 d.1 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo – wtynkowych w puszce szczękowej wyłączniki jednobiegunowe | szt | 2 |  |  |
| 27 d.1 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt | 5 |  |  |
| 28 d.1 |  | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2,5 mm2 w powłoce polwinitowej (4 wyloty) | szt | 5 |  |  |
| 29 d.1 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez klejenie z podłączeniem | szt | 1 |  |  |
| 30 d.1 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego wyłączniki mocowanych z podłączeniem | szt | 3 |  |  |
| 31 d.1 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek bakalitowych o śr. do 60 mm | szt | 23 |  |  |
| 32 d.1 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek bakalitowych o śr. do 80 mm: il. wylotów 4, przekrój przewodu 4 mm2 | szt | 38 |  |  |
| 33 d.1 |  | Podłączenie silników w obudowie specjalnej – kable 4 –żyłowe Cu do 6 mm2 wentylator w WC | szt | 1 |  |  |
| 34 d.1 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 8 |  |  |
| 35 d.1 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2, 3 - fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 3 |  |  |
| 36 d.1 |  | Pomiar skuteczności zerowania | pomiar | 18 |  |  |
| 37 d.1 |  | Montaż na rurach uchwytów uziemiających skęcanych śr. do 100 mm obchwyt na rury uziomu wyrównawczego | szt | 4 |  |  |
| Ogółem INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Instalacja teleinformatyczna/sieć na trzy stanowiska komputerowe. |
| 38 d.2 | Specyfikacja Techniczna ST – WO Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót CPV 45314000 – 1 CPV 45314300 – 4 | Montaż listew ściennych z PCV 14x14 na ścianach i sufitach ceglanych za pomocą kołków rozporowych . | m | 52 |  |  |
| 39 d.2 |  | Montaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 Cu na listwach PCV, przewód sieciowy UTP do sieci Internet z trzema podejściami pod komputer z kosztem routera (okablowanie 56 m, gniazda 3 szt. router 1 szt. 3XUTP kabel skrętka RJ45 5E 2,0 m) | kpl | 1 |  |  |
| Ogółem Instalacja teleinformatyczna/sieć na trzy stanowiska komputerowe. |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 3 Oświetlenie terenu i placu zabaw |
| 40 d.3 | Specyfikacja Techniczna ST – WO Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót CPV 45100000 – 8, CPV 45000000 – 7, CPV 45232210 – 7, CPV 45314300 – 4, CPV 45311000 – 0, CPV 45311100 – 1, CPV 45311200 – 2, CPV 45315700 – 5, CPV 45317000 – 2, CPV 45312311 – 0, CPV 45315600 – 4, CPV 45300000 – 0, CPV 45310000 – 3, CPV 45315100 - 0 | Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16, RIS16, RL22 o śr. do 47 mm w cegle | m | 8 |  |  |
| 41 d.3 |  | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 8 |  |  |
| 42 d.3 |  | Przewody kabelkowe w powłoce osłonie polwinitowej (łączny przekr. Żył Cu-24 mm2) wciągane do rur przewód YDY 3x6mm2 | m | 12 |  |  |
| 43 d.3 |  | Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.50 dm3 w podłożu ceglanym pod obudowę wyłącznika oświetlenia terenu | szt | 1 |  |  |
| 44 d.3 |  | Drzwiczki do wnęk DWB o wym. 2x2, 3x3 dm z wyłącznikiem WP-25 A do zapalania oświetlenia terenu | szt | 1 |  |  |
| 45 d.3 |  | Przebicia przez ściany z cegły grub. 2 cegieł | szt | 1 |  |  |
| 46 d.3 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 28,5 |  |  |
| 47 d.3 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 102 |  |  |
| 48 d.3 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 50 mm | m | 14 |  |  |
| 49 d.3 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 204 |  |  |
| 50 d.3 |  | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat. gruntu III | m | 102 |  |  |
| 51 d.3 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III | m | 4 |  |  |
| 52 d.3 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 28,5 |  |  |
| 53 d.3 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg słup typu „ROSA” SAL-B-2 | szt | 2 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 d.3 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg słup typu „ROSA” SAL-A1 | szt | 2 |  |  |
| 55 d.3 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5- żyłowego o przekroju żył do 10 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 8 |  |  |
| 56 d.3 |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | szt | 8 |  |  |
| 57 d.3 |  | Montaż przewodów YDY 3x1,5 mm do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl. przew. | 4 |  |  |
| 58 d.3 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa typu OPC-2 z żarówką metalo- halogenową o mocy 50 W | szt | 4 |  |  |
| 59 d.3 |  | Badania linii kablowej N.N. – kabel 4- żyłowy | odc. | 4 |  |  |
| 60 d.3 |  | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt | 4 |  |  |
| 61 d.3 |  | Sprawdzanie i pomiar kompletnego 1- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 4 |  |  |
| Ogółem OŚWIETLENIE TERENU I PLACU ZABAW |  |
| Suma kosztorysu razem: |  |