SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST - 4

Budowa oświetlenia zewnętrznego.

Nazwy i  kody robót budowlanych wg Wspólnego  Słownika Zamówień (CPV).

45100000-8  - Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7  - Roboty budowlane

45232210-7 -45314300-4 -45311000-0

45311100-1 -45311200-2 -45315700-5 -45317000-2 -45312311-0 -45315600-4 -45300000-0 -45310000-3 -45315100-0

Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznej

Kładzenie kabli

Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz

opraw elektrycznych

Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

Roboty w zakresie opraw elektrycznych

Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Inne instalacje elektryczne

Instalowanie oświetlenia

Instalacje niskiego napięcia

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacyjne roboty elektryczne

PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) jest budowa oświetlenia ulicznego terenu przy placu zabaw i świetlicy wiejskiej w Dzierążni, gm. Działoszyce.

Zakres robót ujętych w Specyfikacji Technicznej /ST/ budowa i zasilanie w energię elektryczną oświetlenia ulicznego :

-   wytyczenie trasy kabla

-   montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg

-	montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy i rury osłonowe 
w wysięgnikach w latarniach o wysokości 4-7 m

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach

-   montaż złączy napowietrznych

- układanie kabla

- układanie kabli o masie do 2kg przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych

-  montaż uziomów

1.1. Badanie linii kablowej o ilości żył do 4

- pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego                  2 pomiary

- pomiar skuteczności zerowania	                                       2 pomiary

## PODSTAWOWE OKREŚLENIA

1.	Linia napowietrzna -sieć elektryczna zewnętrzna przeznaczona do zasilania odbiorców komunalnych.

- Instalacja odgromowa -zespół urządzeń do zabezpieczania linii przed wyładowaniami atmosferycznymi.

- Automatyka - zespół urządzeń do samoczynnego włączania i wyłączania zabudowanych w rozdzielnicy SR na stacji trafo.

- Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza izolowana osadzona bezpośrednio 
w gruncie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14m.

- Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia  świetlnego  wysyłanego  przez  źródło  światła, zawierające   wszystkie niezbędne   detale   do   przymocowania   i   połączenia z instalacją elektryczną.

### MATERIAŁY

- Wazelina techniczna

- Wysięgnik słupa

3.	Folia kalandrowana z PC W koloru niebieskiego 
uplastycznionego grub.powyżej 0,4-0,6 mm gat. I/II

- Piasek do betonów zwykły

- Żwir do betonów

- Cement „35"

- Fundament słupa

- Rura stalowa

- Lampa oświetleniowa kompletna

- Uchwyty stalowe odstępowe

- Tabliczka bezpiecznikowa słupowa

- Opaski kablowe typu Oki

- Przewody kabelkowe okrągłe

- Kabel

- Słupy stalowe

- Słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm

- Materiały pomocnicze

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
W przypadku nie zaakceptowania przez materiału ze wskazanego    źródła,    Wykonawca   powinien    przedstawić    do    akceptacji Inspektora materiał z innego źródła. Zakupione materiały winne posiadać atesty. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiałów albo w okresie określonym przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc  się z jego nie przejęciem lub nie zapłaceniem za wykonaną pracę.

### SPRZĘT

- Koparka kołowa

- Żuraw samochodowy

- Środek transportowy

- Przyczepa dłużycowa

- Samochód specjalny z platformą i balkonem

- Spawarka transformatorowa do 500 A

- Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kW (50 KM)

- Samochód samowyładowczy

- Przyczepa do przewożenia kabli

Sprzęt używany przez wykonawcę w robotach montażowych powinien uzyskać akceptacje inżyniera.

Przy mechanicznym wykonywaniu robót wykonawca powinien dysponować sprzętem gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

### WYKONANIE ROBÓT

- Roboty przygotowawcze:
przygotowanie sprzętu i podłoża. Rozpoznanie w miejscu

- Montaż instalacji  i przewodów między linią, a oprawami oświetleniowymi.

- Montaż instalacji odgromowej: w  miejscu  wskazanym  na planie  i   schemacie  zabudować  odgromnik  i doprowadzić do niego uziemienie o podanej oporności.

- Roboty ziemne:

Roboty ziemne wykonywać ręcznie lub za pomocą odpowiedniego sprzętu do tego przystosowanego ze względu na uzbrojenie terenu. Po ułożeniu kabla teren 
w wykopach i wciągnięciu go do rur ochronnych dokonać odbioru przed zasypaniem przez przedstawicieli RZE, Służb Geodezyjnych i Inwestora. Po pozytywnym odbiorze teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego i zabudowane urządzenia do eksploatacji.

Wszystkie wykopy powinien zabezpieczać wykonawca na terenie budowy przed wejściem na ich teren dla osób postronnych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz z zasadami sztuki budowlanej. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości użytych materiałów i postępem robót budowlanych związanych z interpretacją dokumentacji projektowej. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym pod groźbą wstrzymania robót a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest:

- Opracować Program Zachowania Jakości Robót i uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem robót

- Zorganizować pracę tak aby nie naruszyć elementów (otaczających budowę) nie objętych umową.

-	W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu nie objętego umową Wykonawca naprawia lub odbudowuje go na koszt własny.

- Na wniosek Inspektora Nadzoru opracować harmonogram ogólny robót.

Wykonawcy robót naliczone zostaną kary pieniężne w przypadku stwierdzenia wykonania robót niezgodnego z powyższymi warunkami.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola związana z wykonaniem prac budowlanych powinna być przeprowadzona po ukończeniu robót.

Powinna obejmować następujące   badania   i   zgodności   z   Dokumentacją Projektową:

- badanie pomiaru izolacji kabla zasilającego

- badanie oporności izolacji obwodów wewnętrznych

- badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- badanie oporności uziemienia instalacji odgromowej

- badanie materiałów użytych do budowy linii oświetleniowej napowietrznej oraz linii kablowej przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST

- badanie ciągłości przewodu wyrównawczego

- rozliczenie z pozostałych materiałów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Pomiary i badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz obowiązującymi normami. Wszystkie koszty z organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiający. Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych uprawniony jest Inspektor Nadzoru, który o zauważonych wadach powiadamia Wykonawcę, a w przypadkach szczególnych -Inwestora.

WARUNKI ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY ORAZ WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, aż do zakończenia i odbioru robót. Przed przystąpieniem do budowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru projekt zabezpieczenia placu budowy, a w trakcie budowy do jego właściwego oznakowania i zabezpieczenia urządzeń, które się na nim znajdują. Wykonawca robót ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane prowadzonymi przez niego pracami. Jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne, itp.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie.

Na Wykonawcy spoczywa także odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów pasa zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów „Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska”.

### DOKUMENTY BUDOWY

Wykonawca  zobowiązany  jest   do   właściwego   prowadzenia   dokumentacji

-	Książkę obmiaru robót

-	Dokumentacje laboratoryjną (atesty materiałów, wyniki badań kontrolnych, itp.)

- Uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy

- Dokumentacje projektową

- Protokół przekazania placu budowy

- Protokoły z narad i ustaleń

- Protokoły odbiorów częściowych

Dokumenty te powinny być dostępne dla Inspektora Robót i przedstawiane mu na każde żądanie.

### ODBIÓR ROBÓT

1.	Odbiór częściowy

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót

- dokumenty dotyczące jakości zabudowanych materiałów

- protokoły pomiarów

- inwentaryzacja geodezyjna.

2.	Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

- protokół przeprowadzonego badania izolacji, skuteczności i ochrony przeciwporażeniowej i oporności uziomu instalacji odgromowej

- świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów

- inwentaryzacje geodezyjną ułożenia kabli na planach
sytuacyjnych wykonanych przez uprawnionego geodetę.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zmianami zapisanymi w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji.

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczących usunięcia usterek.

- aktualność Dokumentacji Projektowej

- protokoły badań instalacji.

Wyniki   przeprowadzonych   badań   podczas   odbioru   powinny   być   ujęte w protokole zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

3. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji instalacji elektrycznej.

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat.

### PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania instalacji elektrycznej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, wytyczenie trasy kabla

- dostarczenie materiałów

- wykonanie wykopów

- ustawienie słupów

- przygotowanie podłoża pod zabudowę opraw

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- wykonanie oświetlenia terenu

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej

- wykonanie instalacji odgromowej

- wykonanie instalacji wyrównawczej

- wykonanie sterowania za pomocą zegara astronomicznego.

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kabli linii
napowietrznej.

ZESTAWIENIE NORM

PN-ICE 61024-1

PN-E-05100; 1984

PN 76/E 02032

PN 83/E 06305.05

- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

- Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

- Oświetlenie dróg publicznych.

PN-90/E-06150

- Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne
   wymagania i badania. Przyłączenie do sieci zasilającej
             oraz przewody wewnętrzne i zewnętrzne.

-Aparatura rozdzielcza